ZD型一体化净水设备（无阀滤池）操作规程

一体化净水设备（无阀滤池）是集过滤、自动反冲洗排污一体化模式设计净水设备,与其配套的加药装置、消毒装置组成的一座完整的小型自来水厂,操作使用过程中应严格遵守设备使用说明,按照操作规程进行操作维护,具体如下:

- 准备工作:检查净水设备是否处于正常关闭状态,加药设备、消毒设备等附属设备是否能够正常工作;

- 净水设备启动:打开进水阀、出水阀（若出水口直接连通清水池则无出水阀不影响操作）,启动加药装置、消毒装置,依次打开、关闭虹吸反冲管排气阀,排尽设备内部气体,设备运行45分钟后,检测设备进出水水质,并根据水质情况调整混凝剂、消毒剂投加量;

- 净水设备反冲排污:设备累计运行24小时后,或滤池进水斗水位高度达到设定高度（滤池虹吸反冲洗辅助管有水流出）后进行反冲洗,反冲洗时设备应处于正常运行状态,滤池一般为两格以上,应采用过滤后清水反冲洗,反冲洗过程可自动进行，一般由虹吸反冲洗辅助管水流出是挟带虹吸反冲管内的空气流出，从而将虹吸反冲管内的空气抽净，形成一定的真空度，辅助形成虹吸，则滤池内部的未过滤的水从虹吸反冲管中流出，形成虹吸反冲洗；单格滤池反冲时间为3~4分钟,反冲水较澄清后结束滤池反冲洗,滤池反冲洗可自动结束，也可手动控制停止，滤池反冲洗利用的原水为清水箱中的清水，反冲洗过程中清水箱中的清水逐渐下降，下降到设定的水位时，空气从虹吸破坏管中进入，破坏掉虹吸反冲管形成的虹吸反冲效果，则反冲洗结束，也可手动直接打开虹吸反冲排气阀，让虹吸管内部和大气连通，停止虹吸反冲洗;虹吸反冲洗结束后应观察出水水质，水质澄清经检测合格，可向清水池供水，完成整个反冲洗过程。

- 净水设备关闭:关闭加药装置、消毒装置,关闭进水阀、出水阀,保持所有滤池反冲排污阀、排气阀处于关闭状态;

- 结束工作:检查净水设备是否处于正常关闭状态,检查所有机电设备是否处于正常停止状态,清扫现场并作记录,设备运行停止.